## Slide 1: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 2: 3.2 最小内核
任务管理
μC/OS-Ⅱ通过任务控制块对任务进行管理，创建任务实际上就是给任务代码分配一个任务控制块，通过调用函数OSTaskCreate()实现。
任务可以在多任务调度开始前建立，也可以在其它任务的执行过程中建立。在开始多任务调度之前，用户必须至少创建一个任务，但任务不能在中断服务程序（ISR）中建立。

## Slide 3: 3.2 最小内核
任务创建函数OSTaskCreate()需要4个参数：
task：指向任务代码的指针，即任务函数名，指向任务的代码地址；
pdata：当任务开始执行时传递给任务的参数的指针；
ptos：分配给任务的堆栈的栈顶指针；
prio：分配给任务的优先级。
任务管理

## Slide 4
任务管理
开始
同优先级
任务存在
标明
“任务正在创建”
初始化
任务堆栈
设置任务控制块
设置成功
标明这个优先级的
任务不存在
返回错误代码
返回
“同优先级任务存在”
已启动多
任务环境
调度任务
返回“成功”
Y
N
Y
N
Y
N
－创建任务流程图

## Slide 5
INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata,
OS_STK *ptos, INT8U prio)
{
OS_STK *psp;
INT8U err;
OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS_TCB *)0);{
OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;
OS_EXIT_CRITICAL();
psp = (OS_STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, 0);
err = OS_TCBInit(prio, psp, (OS_STK *)0, 0, 0, (void *)0, 0);
if (err == OS_NO_ERR) {
if (OSRunning == TRUE);
{
OS_Sched();
}
} else {
OS_ENTER_CRITICAL();
OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0;
OS_EXIT_CRITICAL();
}
return (err);
}
return (OS_PRIO_EXIST);
}
任务管理
－创建任务函数
进入临界区
判断优先级没占用并保留
退出临界区
初始化任务堆栈
获取任务控制块并初始化
初始化成功并判断系统启动
任务调度
初始化不成功并清除优先级占用
任务控制块初始化结果返回
判断任务优先级存在返回

## Slide 6
OSTaskStkInit（）
OSInit（）
OSTaskCreate（）
OSStart（）
return 0
OS_TCBInit（）
建立任务的堆栈，最后返回
栈顶指针stk
如果系统调用成功，则返回
OS_NO_ERR，否则返回
OS_NO_MORE_TCB，说明
系统中没有OS_TCB可以分
配给其它任务了
main ()
OSTaskCreat()
任务管理
通过分析创建任务OSTaskCreate()函数得知，OSTaskCreate()调用了OSTaskStkInit()任务堆栈初始化函数和OS_TCBInit()函数获得并初始化一个OS_TCB。

## Slide 7: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 8: 3.2 最小内核
栈是限定仅在表尾进行插入与删除操作的线性表，表头端称为栈底，表尾端称为栈顶。
栈的修改是按照后进先出的原则，因此称为后进先出的线性表（简称LIFO结构）。插入元素的操作称为入栈，删除栈顶元素的操作称为出栈。
任务堆栈初始化

## Slide 9: 3.2 最小内核
任务堆栈初始化
μC/OS-Ⅱ使用结构常量OS_STK_GROWTH指定堆栈的生长方式：
OS_STK_GROWTH ＝ 1
OS_STK_GROWTH ＝ 0
ADS只支持“向下生长”的方式，且必须“满递减堆栈”
内存高端
内存低端
堆栈增长方向
栈顶
栈底
内存高端
内存低端
堆栈增长方向
栈底
栈顶

## Slide 10: 3.2 最小内核
任务堆栈初始化
堆栈初始化OSTaskStkInit()需要4个参数：
task：任务开始执行的地址，在C语言中就是任务函数名；
pdata：当任务开始执行时传递给任务的参数的指针，它应当保存到R0中；
ptos：分配给任务的堆栈栈顶指针；
otp：保留参数，目前没有使用。
－函数

## Slide 11
任务堆栈初始化
－函数
内存高端
内存低端
堆栈增长方向
TaskEntry
task
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0x1f
pdata
0
PC
LR
R12
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
OsEnterSum
CPSR
R0
R1
stk
ptos
stk = &OSTaskIdleStk
[(OS_TASK_IDLE_STK_SIZE-1)-17]
OS_STK *OSTaskStkInit(void (*task)(void *pd),
void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt)
{
OS_STK *stk;
extern void TaskEntry(void);
opt = opt;
stk = ptos;
*stk = (OS_STK) TaskEntry;
*--stk = (OS_STK) task;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = 0;
*--stk = (unsigned int) pdata;
*--stk = 0x1f;
*--stk = 0;
return (stk);
}
ptos = &OSTaskIdleStk
[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE-1]

## Slide 12: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 13: 3.2 最小内核
任务控制块函数OS_TCBInit()用于从任务控制块链表获取并初始化一个任务控制块，再将这个任务控制块链接到任务控制块链表的头部。
当建立任务时，系统就会将空任务控制块指针OSTCBFreeList指向的任务控制块分配给该任务，然后OSTCBFreeList的值便调整为指向链表中下一个空的任务块，OSTCBList总是指向最后建立的任务控制块。
获取并初始化TCB

## Slide 14: 3.2 最小内核
函数OS_TCBInit()虽然具有7个参数，但只有2个参数有效，其它参数预留以后升级使用：
prio：任务的优先级；
ptos：指向任务堆栈的栈顶指针，OSTaskStkPtr()任务堆栈初始化之后，最后返回栈顶指针psp。
获取并初始化TCB

## Slide 15
获取并初始化TCB
开始
有空闲TCB
获得空闲TCB
从空闲TCB链表
删除获得的TCB
初始化TCB成员
将TCB加入任务
就绪表中
返回“成功”
返回“无TCB”
N
Y
－创建任务流程图

## Slide 16
获取并初始化TCB
－TCB初始化
OSTCBFreeList
NULL
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[3]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl
[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS-1]
OSTCBNext
……
OSTCBList
任务堆栈
1
ptcb
NULL
ptos = &OSTaskIdleStk
[(OS_TASK_IDLE_STK_SIZE-1)-17]
ptcb = OSTCBFreeList;
OSTCBFreeList = ptcb->OSTCBNext;
ptcb->OSTCBStkPtr = ptos;
OSTCBPrioTbl[prio] = ptcb;
ptcb->OSTCBNext = OSTCBList;
OSTCBList = ptcb;
假设建立一个最低优先级任务

## Slide 17
OSTCBFreeList
X
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
Bit
7
Bit
6
Bit
5
Bit
4
Bit
3
Bit
2
Bit
1
Bit
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur
OSTCBCur
NULL
OSPrioHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSIntNesting
FALSE
OSRunning
OSTCBHighRdy
NULL
任务堆栈
创建空闲任务后状态
NULL
#define OS_LOWEST_PRIO 9

## Slide 18
OSTCBFreeList
X
Y
0
0
0
1
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
Bit
7
Bit
6
Bit
5
Bit
4
Bit
3
Bit
2
Bit
1
Bit
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur
OSTCBCur
NULL
OSPrioHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
OSTCBHighRdy
NULL
任务堆栈
创建任务0后的状态
NULL
Prio ＝ 4
任务堆栈

## Slide 19
OSTCBFreeList
X
Y
0
0
1
1
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
Bit
7
Bit
6
Bit
5
Bit
4
Bit
3
Bit
2
Bit
1
Bit
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur
OSTCBCur
NULL
OSPrioHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
OSTCBHighRdy
NULL
任务堆栈
创建任务1后的状态
NULL
Prio ＝ 5
任务堆栈
任务堆栈

## Slide 20: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 21: 3.2 最小内核
启动OS
多任务的启动是通过调用OSStart()函数实现的，启动μC/OS-Ⅱ之前，用户至少要建立一个应用任务。
void OSStart (void)
{
INT8U y;
INT8U x;
if (OSRunning == FALSE) {
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
x = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + x);
OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
OSStartHighRdy();
}
}
判断系统是否启动
查找就绪列表优先级最高的任务
将要运行任务的优先级
改变当前任务优先级
获取将要运行任务的TCB指针
改变当前TCB指针
运行就绪态最高优先级任务
OSStartHighRdy()永远将不会返回，它只执行一次。

## Slide 22: OSStartHighRdy解读
功能：
配置系统软件中断优先级；
PSP栈指针清零；OSRunning = TRUE；
触发软件中断；
使能全局中断 。

## Slide 23
启动OS
在调用OSStart()之后首先启动新任务Task0，然后执行目标板初始化函数TargetInit()，接着初始化VIC中断向量控制器和Timer0定时器并产生周期性的中断。
OSStartHighRdy（）
OSInit（）
OSTaskCreate（）
OSStart（）
return 0
将Task0的OSTCBStkptr
装入SP，然后从任务
Task0的堆栈中恢复CPU
现场，运行Task0
main ()
OSTaskCreat()
TargetInit（）
Task0()
IO2DIR |= LED1
IO2CLR |= LED1
OSTimeDly（）
IO2SET |= LED1
OSTimeDly（）

## Slide 24: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 25: 3.2 最小内核
TargetInit 初始化
μC/OS-Ⅱ要求在多任务环境启动之前不允许产生中断，所以通常会在第一个执行的任务中调用函数TargetInit()初始化中断系统和能够产生中断的外设。
因为这些代码都与中断有关，所以必须禁止中断以保证程序执行正确。
void TargetInit(void)
{
OS_ENTER_CRITICAL();
VICInit();
Timer0Init();
OS_EXIT_CRITICAL();
}
关中断
开中断
时钟节拍中断初始化
VIC中断向量初始化

## Slide 26: 3.2 最小内核
TargetInit 初始化
TargetInit()目标板初始化包括其它初始化代码、VICInit()初始化、Timer0Init()初始化与其它外设初始化。
TargetInit（）
Task0()
IO2DIR |= LED1
IO2CLR |= LED1
OSTimeDly（）
IO2SET |= LED1
OSTimeDly（）
其他初始化代码
VICInit（）
Time0Init（）
其他外设初始化
TargetInit()

## Slide 27: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 28: 3.2 最小内核
时间管理
任务可以通过调用系统服务函数OSTimeDly()申请一段时间（即等待时间事件）。
调用该函数会使操作系统进行一次任务调度，并且执行下一个处于就绪态优先级最高的任务。
函数OSTimeDly()仅有一个参数ticks表明任务需要延时的时间，以系统时钟节拍为单位。

## Slide 29: 3.2 最小内核
void OSTimeDly (INT16U ticks)
{
if (ticks > 0)
{
OS_ENTER_CRITICAL();
if ((OSRdyTbl[OSTCBCur->OSTCBY] &=
~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0)
{
OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
}
OSTCBCur->OSTCBDly = ticks;
OS_EXIT_CRITICAL();
OS_Sched();
}
}
时间管理
使任务脱离就绪态
设置延时时间
任务调度

## Slide 30: 3.2 最小内核
时间管理
如果ticks为0，则表明用户不想延时任务，函数会立即返回到调用者；如果ticks非0，则将当前任务从就绪表中删除。与此同时将ticks延时节拍数保存到当前任务的OS_TCB中，然后进行一次任务调度，并且执行下一个优先级最高的处于就绪态的任务。