## Slide 1: 第三章 μC/OS-II微小内核分析

## Slide 2: 本章导读
一
为了学习嵌入式实时操作系统的基本原理，将μC/OS-II V2.52减为只具备基本功能的微小内核。
二
通过分析仅仅418行的操作系统最小内核，带领初学者尽快入门。
三
学习方法：分析内核代码，动手完成各种实验。
四
思维方式：大师们是怎么思考并写出OS？
五
带着问题学习：如何能够避开逻辑缠绕，怎么能够只写“功能代码”？
六
目的：上限写自己的RTOS；下限用现有的RTOS写程序。

## Slide 3: 本章内容
概述
最小内核
临界区与中断管理
任务的结束
信号量
删除信号量

## Slide 4: 本章内容
概述
最小内核
临界区与中断管理
任务的结束
信号量
删除信号量

## Slide 5: 3.1 概述
μC/OS-II微小内核简介
μC/OS-II 体系结构
µC/OS-II与处理器无关的代码
OS_Q.C
OS_CORE.C OS_SEM.C
OS_FLAG.C OS_TASK.C
OS_MBOX.C OS_TIME.C
OS_MEM.C uCOS_H.C
OS_MUTEX.C uCOS_H.H
CPU
定时器
硬 件
软 件
µC/OS-II与处理器相关的代码
（移植时需要修改）
OS_CPU.H
OS_CPU_A_ASM
OS_CPU_C.C
µC/OS-II与
应用程序相关的代码
OS_CFG.H
INCLUDES.H
用户应用程序
µC/OS-II
μC/OS-II 嵌入式实时操作系统的源代码可以分成三部分：与硬件无关的内核代码、与处理器有关的移植代码和用户配置文件。

## Slide 6: 3.1 概述
μC/OS-II微小内核简介
－内核代码
内核代码位于source目录下，提供了4个微小内核。它们分别位于source\SOURCE1（包含建立任务和延时功能）、source\SOURCE2（增加删除任务功能）、source\SOURCE3（增加信号量文件）和source\SOURCE4（增加删除信号量功能）。它们的功能依次增强，代码也依次增大。
以上代码并没有完全裁减到最小，还包含了一些参数校验代码等非必需代码，μC/OS-II的代码裁减功能也同时保留，这些代码大约50多行。

## Slide 7: 3.1 概述
μC/OS-II微小内核简介
－移植代码
移植代码分别为OS_CPU_C.C（移植代码C语言部分）、OS_CPU_a.S（移植代码汇编语言部分）、OS_CPU.H（移植代码头文件）和IRQ.INC（移植代码与芯片无关的中断处理接口程序）4个文件。

## Slide 8: 3.1 概述
μC/OS-II微小内核简介
－配置文件
配置文件是每个μC/OS-II程序必备的文件，而且不同的程序一般不一样，但大小基本上相同。配置文件范例位于H目录下，分别为INCLUDES.H（内核需要的头文件，对于特定的移植，一般不需要改变）和OS_CFG.H（内核配置的头文件，一般需要根据程序的需求修改其常量的内容）文件。
一般来说，每个应用程序都有自己的配置文件拷贝，并很可能与范例不同。

## Slide 9: 3.1 概述
函数名称 | OSInit | 所属文件 | OS_CORE.C
函数原型 | void OSInit(void) |  | 
功能描述 | 初始化μC/OS-Ⅱ，无函数参数和返回值 |  | 
特殊说明 | 必须在调用OSStart()函数之前调用OSInit()，而只有在调用OSStart()函数之后，μC/OS-Ⅱ才真正开始运行多任务 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSInit函数。

## Slide 10: 3.1 概述
函数名称 | OSStart | 所属文件 | OS_CORE.C
函数原型 | void OSStart(void) |  | 
功能描述 | 启动μC/OS-II的多任务环境，无函数参数和返回值 |  | 
特殊说明 | 在调用OSStart( )之前必须先调用OSInit ( )。在用户程序中OSStart( )只能被调用一次，第二次调用OSStart( )将不执行任何操作 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSStart函数。

## Slide 11: 3.1 概述
函数名称 | OSTaskCreate | 所属文件 | OS_TASK.C
函数原型 | INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio) |  | 
功能描述 | 建立一个新任务。既可以在多任务环境启动之前，也可以在正在运行的任务中创建任务 |  | 
函数参数 | task：指向任务代码的指针（函数指针） pdata：传递给任务的参数(一个变量指针) ptos ：指向任务堆栈栈顶的指针 prio ：任务的优先级 |  | 
特殊说明 | 任务堆栈必须声明为OS_STK类型。注意：在中断处理程序中不能建立任务。在任务中必须调用μC/OS提供的下述过程之一：延时等待、任务挂起、等待事件发生（等待信号量，消息邮箱、消息队列），以便其它任务也能获得CPU的使用权 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSTaskCreate函数。

## Slide 12: 3.1 概述
函数名称 | OSTimeDly | 所属文件 | OS_TIME.C
函数原型 | void OSTimeDly (INT16U ticks) |  | 
功能描述 | 将一个任务延时若干个时钟节拍，无函数返回值。延时时间的长度可从0到65535个时钟节拍，延时时间0表示不进行延时，函数将立即返回调用者，延时的具体时间依赖于系统每秒钟有多少时钟节拍（由文件OS_CFG..H中的常量OS_TICKS_PER _SEC设定） |  | 
函数参数 | ticks：要延时的时钟节拍数 |  | 
特殊说明 | 延时时间0表示不进行延时操作，而立即返回调用者。为了确保设定的延时时间，建议用户设定的时钟节拍数加1。例如，希望延时10个时钟节拍，可设定参数为11 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSTimeDly函数。

## Slide 13: 3.1 概述
函数名称 | OSTimeTick | 所属文件 | OS_CORE.C
函数原型 | void OSTimeTick(void) |  | 
功能描述 | 在每次时钟节拍中断服务程序中被调用，无函数参数和返回值。OSTimeTick()检查处于延时状态的任务是否达到延时时间，或正在等待事件的任务是否超时 |  | 
特殊说明 | OSTimeTick()的运行时间和系统中的任务数直接相关，在任务或中断中都可以调用。如果在任务中调用，任务的优先级应该很高（优先级数字很小），这是因为OSTimeTick()负责所有任务的延时操作 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSTimeTick函数。

## Slide 14: 3.1 概述
函数名称 | OSTaskDel | 所属文件 | OS_TASK.C
函数原型 | INT8U OSTaskDel (INT8U prio) |  | 
功能描述 | 删除一个指定优先级的任务。被删除的任务将回到休眠状态，任务被删除后可以用函数OSTaskCreate()重新建立 |  | 
函数参数 | prio ：指定要删除任务的优先级，如果为OS_PRIO_SELF则删除自身 |  | 
函数返回值 | OS_NO_ERR：函数调用成功 OS_TASK_DEL_IDLE：错误，试图删除空闲任务（Idle task） OS_TASK_DEL_ ERR：错误，指定要删除的任务不存在 OS_PRIO_INVALID：参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO OS_TASK_DEL_ISR：错误，试图在中断处理程序中删除任务 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSTaskDel函数。

## Slide 15: 3.1 概述
函数名称 | OSIntEnter | 所属文件 | OS_CORE.C
函数原型 | void OSIntEnter (void) |  | 
功能描述 | 通知μC/OS-Ⅱ一个中断服务已开始执行，这有助于μC/OS-Ⅱ掌握中断嵌套的情况。通常OSIntExit()和OSIntEnter()联合使用，无函数参数和返回值 |  | 
特殊说明 | 在中断服务程序中，如果保证直接递增OSIntNesting“原子操作”，中断服务程序使用直接递增OSIntNesting的方法而不调用OSIntEnter()函数 何为原子操作？在一个任务的执行过程中，如果有某些操作不希望在执行过程中被别的任务或中断打断，那么这些不希望被打断的操作就是原子操作 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSIntEnter函数。

## Slide 16: 3.1 概述
函数名称 | OSIntExit | 所属文件 | OS_CORE.C
函数原型 | void OSIntExit(void) |  | 
功能描述 | 通知μC/OS-Ⅱ一个中断服务已执行完毕，这有助于μC/OS-Ⅱ掌握中断嵌套的情况。通常OSIntExit()和OSIntEnter()联合使用。当最后一层嵌套的中断执行完毕后，如果有更高优先级的任务准备就绪，μC/OS-Ⅱ会调用任务调度函数，在这种情况下，中断返回到更高优先级的任务而不是被中断了的任务。无函数参数和返回值 |  | 
特殊说明 | 在任务级不能调用该函数。即使中断服务程序使用直接递增OSIntNesting的方法（没有调用OSIntEnter()），也必须调用OSIntExit()函数 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSIntExit函数。

## Slide 17: 3.1 概述
函数名称 | OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL() | 所属文件 | 移植代码
函数原型 | 由移植代码决定 |  | 
功能描述 | 一般来说，OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()为定义的宏，用来禁止、打开CPU的中断，无函数参数和返回值 |  | 
特殊说明 | OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()必须成对使用 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供禁止/允许中断函数。

## Slide 18: 3.1 概述
函数名称 | OSSemCreate | 所属文件 | OS_SEM.C
函数原型 | OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt) |  | 
功能描述 | 建立并初始化一个信号量 |  | 
函数参数 | cnt ：建立的信号量的初始值，可以取0到65535之间的任何值 |  | 
函数返回值 | 正常 ： 指向分配给所建立的信号量的事件控制块的指针 NULL ：没有可用的事件控制块 |  | 
特殊说明 | 必须先建立信号量，然后使用 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSSemCreate函数。

## Slide 19: 3.1 概述
函数名称 | OSSemPend | 所属文件 | OS_SEM.C
函数原型 | void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err) |  | 
功能描述 | 等待信号量：当任务调用OSSemPend()函数时，如果信号量的值大于零，那么OSSemPend()函数对该值减一并返回：如果调用时信号量等于零，那么OSSemPend()函数将任务加入该信号量的等待列表，任务将等待直到获得信号量或超时 |  | 
函数参数 | cnt ：建立的信号量的初始值，可以取0到65535之间的任何值 |  | 
特殊说明 | 必须先建立信号量，然后使用，不允许在中断中调用该函数， 因为中断不能被挂起 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSSemPend函数。

## Slide 20: 3.1 概述
函数名称 | OSSemPost | 所属文件 | OS_SEM.C
函数原型 | INT8U OSSemPost (OS_EVENT *pevent) |  | 
功能描述 | 发送信号量：如果指定的信号量是零或大于零，OSSemPost（）函数递增该信号量并返回。如果有任务在等待信号量，则最高优先级的任务将得到信号量并进入就绪状态。然后进行任务调度，决定当前运行的任务是否仍然为处于最高优先级的就绪态的任务 |  | 
函数参数 | pevent ：指向信号量的指针，OSSemCreate()的返回值 |  | 
函数返回值 | OS_NO_ERR ：发送信号量成功 OS_SEM_OVF ：信号量的值溢出 OS_ERR_EVENT_TYPE ：pevent 不是指向信号量的指针 OS_ERR_PEVENT_NULL ：错误，pevent为NULL |  | 
特殊说明 | 必须先建立信号量，然后使用 |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSSemPost函数。

## Slide 21: 3.1 概述
函数名称 | OSSemDel | 所属文件 | OS_SEM.C
函数原型 | OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err) |  | 
功能描述 | 删除信号量：在删除信号量之前，应当删除可能会使用这个信号量的任务 |  | 
函数参数 | pevent：指向信号量的指针，OSSemCreate()的返回值 opt：定义信号量删除条件 －OS_DEL_NO_PEND：没有任何任务等待信号量才删除 －OS_DEL_ALWAYS：立即删除 err：用于返回错误码 |  | 
特殊说明 | (1)使用这个函数调用时，必须特别小心，因为其它任务可能还要用这个信号量 (2)当挂起任务就绪时，中断关闭时间与挂起任务数目有关 (3)其它任务并不知道信号量被删除，除非检查pevent是否指向NULL |  | 
函数说明
μC/OS-II 微小内核SOURCE4提供OSSemDel函数。

## Slide 22: 目录
概述
最小内核
临界区与中断管理
任务的结束
信号量
删除信号量

## Slide 23: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 24: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 25: 3.2 最小内核
基本概念
－什么是任务
在实时多任务系统下运行的应用软件程序就是任务。在没有使用OS的前后台系统中，我们可以认为main函数以及通过main函数调用的全体函数为一个任务。
通常将“并行程序执行的基本逻辑单位”称之为“任务”，也就是说任务是可以被分割为独立的且可并行执行的基本逻辑单位程序。一个任务的程序是顺序执行的，而不同任务的程序却是并行执行的。任务必须包括相互“独立”和“并行”执行两个方面。

## Slide 26: 3.2 最小内核
基本概念
－独立
独立具体指任务不能彼此直接调用，也不能直接进行数据交换。
void task0 (void)
{
task1( );
}
void task1 (void)
{
}
void task0 (void)
{
task1( );
}
void task1 (void)
{
}
内核
通过调用执行任务，因此可以看成整体。
void task0 (void)
{
系统调用
}
中断
内核
任务
任务
任务
通过内核进行任务调度和数据交换。

## Slide 27: 3.2 最小内核
基本概念
－独立
独立具体指任务不能彼此直接调用，也不能直接进行数据交换。
void task0 (void)
{
task1( );
}
void task1 (void)
{
}
void task0 (void)
{
系统调用
}
void task1 (void)
{
}
内核
×
√

## Slide 28: 3.2 最小内核
基本概念
－并行执行
想象相互独立的任务各自拥有一个CPU，每个CPU各自执行各自的任务，此即任务的并行执行。但实际上CPU只有一个，我们认为操作系统为每个任务虚拟了一个CPU。
void task0 (void)
{
可并列执行
}
void task1 (void)
{
可并列执行
}
CPU
CPU
void task0 (void)
{
}
void task1 (void)
{
}
μC/OS-II
CPU

## Slide 29: 3.2 最小内核
基本概念
－任务的状态
在μC/OS-Ⅱ中，任务有5种状态，分别为睡眠状态、就绪状态、运行状态、等待状态和被中断状态。
睡眠
状态
等待
状态
就绪
状态
被中断
状态
运行
状态
任务驻留在内存中尚未创建
任务已经准备好但尚未运行
任务掌握CPU的控制权
任务等待事件的而尚未发生
中断服务程序执行打断任务

## Slide 30: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 31
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
案例分析
在嵌入式系统中，经常需要完成几件互不相关或关系不大的任务。如控制空调的风速、风向和温度。我们用2个LED来模拟2个控制对象，让它们以不同的速度闪烁，LED低电平点亮、高电平熄灭。
1、电路原理图
本章除非特别说明，否则默认以此为范例 。

## Slide 32
int main (void)
{
OSInit();
OSTaskCreate(Task0,(void *)0,
&TaskStk0[TaskStkLengh－1], 4);
OSTaskCreate(Task1,(void *)0,
&TaskStk1[TaskStkLengh－1], 5);
OSStart();
return 0;
}
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
案例分析
μC/OS-II初始化
创建2个任务
启动μC/OS-II，任务开始运行
3、程序代码
main函数
main()函数与各任务之间关联工作都是由操作系统来完成的，阅读OS的源代码是探索其中奥秘最好的方法。

## Slide 33
void Task0 (void *pdata)
{
pdata = pdata;
TargetInit();
IO0DIR |= LED1;
while (1) {
IO0CLR = LED1;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 4);
IO0SET = LED1;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 4);
}
}
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
案例分析
目标初始化
熄灭LED1
用户任务代码
初始化GPIO
点亮LED1
等待1/4秒
等待1/4秒
在进入首个运行的任务之前要禁止产生任何受操作系统管理的中断，包括节拍定时器的中断。所以在目标初始化中才初始化中断系统，保证在多任务启动之前不产生中断。

## Slide 34
void Task1(void *pdata)
{
pdata = pdata;
IO0DIR |= LED2;
while (1) {
IO0CLR = LED2;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 3);
IO0SET = LED2;
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 3);
}
}
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
案例分析
目标初始化
熄灭LED2
用户任务代码
初始化GPIO
点亮LED2
等待1/3秒
等待1/3秒

## Slide 35: 3.2 最小内核
案例分析
P0.10
P0.9
LPC2000
VCC
LED1
LED2
R1
R2
T/s
1
0
Task1
0.5
1
CPU
Task0
Task1
TaskIdle
T/s
1
0
Task0
0.5
1
P0.9
P0.10

## Slide 36: 3.2 最小内核
在前后台系统中，一个“模块”可以调用另一个“模块”，因此各模块在执行时间上相互错开，且信息传递“同步”。
案例分析
在操作系统中，程序设计就象记流水帐一样简单。

## Slide 37: 3.2 最小内核
案例分析
注意：在进入首个运行的任务之前要禁止产生任何受操作系统管理的中断，包括节拍定时器的中断。因为这类中断产生后操作系统会对任务进行扫描，并尝试进行任务切换，这将会导致程序出错，甚至引起系统崩溃。所以通常将硬件初始化函数放在首个运行任务开始的地方执行。
void Task0(void *pdata)
{
pdata = pdata;
TargetInit( );
while (1) { }
}

## Slide 38: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 39: 3.2 最小内核
任务控制块
μC/OS-Ⅱ是通过任务控制块来管理任务的。任务控制块是一个基于链表的数据结构，任务控制块主要用于记录任务的堆栈栈顶指针、指向下一个任务控制块的指针、任务等待的延迟时间、任务的当前状态标志与任务的优先级别等一些与任务管理有关的属性。
当任务的CPU使用权被剥夺时，μC/OS-Ⅱ用任务控制块来保存该任务的状态，从而保证任务重新获得CPU使用权时从断点处执行。