## Slide 1: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 2: 3.2 最小内核
任务控制块
μC/OS-Ⅱ是通过任务控制块来管理任务的。任务控制块是一个基于链表的数据结构，任务控制块主要用于记录任务的堆栈栈顶指针、指向下一个任务控制块的指针、任务等待的延迟时间、任务的当前状态标志与任务的优先级别等一些与任务管理有关的属性。
当任务的CPU使用权被剥夺时，μC/OS-Ⅱ用任务控制块来保存该任务的状态，从而保证任务重新获得CPU使用权时从断点处执行。

## Slide 3: 3.2 最小内核
任务控制块
typedef struct os_tcb {
OS_STK *OSTCBStkPtr;
struct os_tcb *OSTCBNext;
INT16U OSTCBDly;
INT8U OSTCBStat;
INT8U OSTCBPrio;
INT8U OSTCBX;
INT8U OSTCBY;
INT8U OSTCBBitX;
INT8U OSTCBBitY;
} OS_TCB;
任务控制块定义
任务控制块成员示意图
OSTCBTbl[]
OSTCBStkPtr
OSTCBNext
OSTCBDly
OSTCBStat
OSTCBPrio
OSTCBX
OSTCBY
OSTCBBitX
OSTCBBitY
指向当前任务栈栈顶的指针。μC/OS-Ⅱ允许每个任务有自己的栈，尤为重要的是，每个任务的堆栈的容量可以是任意的。
指向下一个任务控制块的指针。用于任务控制块OS_TCB的链接。
任务等待的延时时间变量。用于将任务挂起一段时间以等待某事件的发生，这种等待是有超时限制的。
任务的当前状态标志变量。其为0时，任务进入就绪态 。
宏名 | 定义值 | 说明
OS_STAT_RDY | 0x00 | 运行准备就绪
OS_STAT_SEM | 0x01 | 在信号量时挂起
OS_STAT_MBOX | 0x02 | 在邮箱时挂起
OS_STAT_Q | 0x04 | 在队列时挂起
OS_STAT_SUSPEND | 0x08 | 任务被暂停
OS_STAT_MUTEX | 0x10 | 在互斥信号量时挂起
OS_STAT_FLAG | 0x20 | 在事件标志组时挂起
任务优先级变量。变量值越小，任务的优先级越高。

## Slide 4
OS_EXT OS_TCB *OSTCBCur;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBFreeList;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBHighRdy;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBList;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBPrioTbl[OS_LOWEST_PRIO + 1];
OS_EXT OS_TCB OSTCBTbl[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS];
指向当前运行的TCB的指针
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
任务控制块（OS_TCB）
指向空闲TCB链表的指针
指向将要运行的任务控制块的指针
总是指向最后建立的任务的指针
在μC/OS-Ⅱ中定义了几个与任务控制块相关的数组和指针, μC/OS-Ⅱ最小内核定义了一个数组、4个指针和一个指针数组 。
指向优先级任务控制块
用于分配TCB空间
指向“已使用任务控制块”链表的头指针。当正式创建一个任务时，OSTCBList总是指向最后建立的任务。
用于分配任务控制块所需空间的数组，所有的任务控制块都保存在这个数组中。

## Slide 5
OS_EXT OS_TCB *OSTCBCur;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBFreeList;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBHighRdy;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBList;
OS_EXT OS_TCB *OSTCBPrioTbl[OS_LOWEST_PRIO + 1];
OS_EXT OS_TCB OSTCBTbl[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS];
指向当前运行的TCB的指针
最小内核 | μC/OS-II微小内核分析
任务控制块（OS_TCB）
指向空闲TCB链表的指针
指向将要运行的任务控制块的指针
总是指向最后建立的任务的指针
①OSTCBCur是专门存放“当前任务控制块”的指针，可随时、快速访问正在运行的任务的任务控制块。
在μC/OS-Ⅱ中定义了几个与任务控制块相关的数组和指针, μC/OS-Ⅱ最小内核定义了一个数组、4个指针和一个指针数组 。
指向优先级任务控制块
用于分配TCB空间
一旦任务建立时，空任务控制块指针OSTCBFreeList指向的任务控制块便赋给了该任务，然后OSTCBFreeList的值便调整为指向链表中下一个空的任务块 。
②OSTCBHightRdy指向“将要运行最高优先级任务控制块”的指针。
指向“已使用任务控制块”链表的头指针。当正式创建一个任务时，OSTCBList总是指向最后建立的任务。
③任务控制块优先级表，专门用来存放指向各任务控制块的指针，并按任务的优先级别将这些指针存放在数组的各个元素里。这样系统在访问一个任务的任务控制块时，就不必遍历任务控制块链表了。只要知道任务的优先级，就可以迅速地从该数组中找到它的任务控制块。
用于分配任务控制块所需空间的数组，所有的任务控制块都保存在这个数组中。

## Slide 6: 3.2 最小内核
任务控制块
OSTCBPrioTbl[]－任务控制块优先级表，专门用来存放指向各任务控制块的指针，并按任务的优先级别将这些指针存放在数组的各个元素里。
NULL
NULL
NULL
NULL
&OSTCBTbl[1]
&OSTCBTbl[2]
……
NULL
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
&OSTCBTbl[0]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
Task0
Task1
OS_TaskIdle
OSTCBPrioTbl[]指向各任务控制块的起始地址，即OSTCBStkPtr地址。

## Slide 7: 3.2 最小内核
任务控制块
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl
[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS-1]
OSTCBNext
……
OSTCBFreeList
NULL
OSTCBTbl[]－任务控制块数组，所有的任务控制块都保存在这个数组中。 OS_MAX_TASKS指明了应用程序中可以有的最多任务数；
OS_N_SYS_TASKS指明了系统任务的数目
任务控制块初始状态
建立“单向空任务块链表”
链表头指针
存放“节点”地址
存放下一个节点地址
用户数据
表尾存放“空指针”

## Slide 8: 3.2 最小内核
任务控制块
OSTCBTbl[]－任务控制块数组，所有的任务控制块都保存在这个数组中。
建立一个用户任务后的状态
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl
[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS-1]
OSTCBNext
……
NULL
OSTCBFreeList
系统空闲任务
用户任务

## Slide 9
初始化空OS_TCB链表（任务控制块Target Contral Block）
OSTCBList
OSTCBNext
……
OSTCBTbl [OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS-1]
OSTCBFreeList
OSTCBNext
……
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBTbl[1]
NULL
OSTCBNext
……
OSTCBTbl[2]
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
NULL
NULL
ptcb2
ptcb1
①OS_TCB *ptcb1;
OS_TCB *ptcb2;
②OSTCBList = (OS_TCB *)0;
for(i=0;i<(OS_LOWEST_PRIO+1);i++) {
OSTCBPrioTbl[i] = (OS_TCB *)0;
}
③ptcb1 = &OSTCBTbl[0];获取地址
ptcb2 = &OSTCBTbl[1];
④for (i = 0; i < (OS_MAX_TASKS +
OS_N_SYS_TASKS - 1); i++) {
ptcb1 -> OSTCBNext = ptcb2;
ptcb1++;
ptcb2++;
}
⑤ptcb1->OSTCBNext = (OS_TCB *)0;
OSTCBFreeList = &OSTCBTbl[0];
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
……

## Slide 10: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 11: 3.2 最小内核
任务就绪算法
所谓就绪状态是指任务准备运行但CPU没空，任务等待运行的状态。
任务就绪算法涉及“任务就绪表OSRdyTbl、映射表OSMapTbl、优先级判定表OSUnMapTbl以及变量OSRdyGrp和相关的任务优先级prio”，其中映射表OSMapTbl和优先级判定表OSUnMapTbl是2个常数表，用于查表算法。

## Slide 12
优先级19的任务放入就绪表
0
0
0
1
0
0
1
1
任务优先级Prio
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
OSMapTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyGrp
X
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp |= OSMapTbl[Prio >> 3];
OSRdyTbl[Prio >> 3] |= OSMapTbl[Prio & 0x07];
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
就绪的任务在任务就绪表相应位置置1
1
映射表
变量
任务就绪表

## Slide 13
优先级19的任务脱离就绪表
0
0
0
1
0
0
1
1
任务优先级Prio
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
OSMapTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
0
0
0
0
0
1
0
0
OSRdyGrp
X
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
If ((OSRdyTbl[Prio >> 3] &= ~OSMapTbl[Prio & 0x07]) == 0)
OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[Prio>>3];
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
&
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
1
0
0
&
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
该优先级任务脱离就绪表

## Slide 14
优先级判定表
 | X |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2n＋1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4n＋2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8n＋4 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
16n＋8 | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
32n＋16 | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
64n＋32 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
128n＋64 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
8线－3线优先编码表
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
/* 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f */
/*0x00*/ 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x10*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x20*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x30*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x40*/ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x50*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x60*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x70*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x80*/ 7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x90*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xA0*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xB0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xC0*/ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xD0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xE0*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xF0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
优先级判定表
计算48在表中的对应值？
32×1 ＋ 16 ＝ 48
48O ＝ 30H
OSUnMapTbl就是将0x00-0xff每个数据中最低位为1的位数一一列举出来

## Slide 15
0
1
1
0
1
0
0
1
OSRdyGrp
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
/* 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f */
/*0x00*/ 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x10*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x20*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x30*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x40*/ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x50*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x60*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x70*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x80*/ 7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0x90*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xA0*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xB0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xC0*/ 6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xD0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xE0*/ 5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
/*0xF0*/ 4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
所在任务的Y值越小优先级越高，所在任务的X值越小优先级越高，由此可见最小的Y、X值所对应的任务就是进入就绪态优先级最高的的任务。
查找就绪态优先级最高的任务
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
x = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
Prio = (y << 3) + x;
X
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
01101001B ＝ 69H
00110000B ＝ 30H
Y = 0
X = 4
Prio = 4
＋
→
0
4
Y<<3

## Slide 16
就绪表初始化
OSRdyGrp
X
Y
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp = 0x00;
0
0
0
0
0
0
0
0
prdytbl = &OSRdyTbl[0];
for (i=0; i<OS_RDY_TBL_SIZE; i++) {
*prdytbl++ = 0x00;
}
OS_RDY_TBL_SIZE = 2
prdytbl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur
OSTCBCur
OSTCBHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
NULL
OSPrioHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
NULL
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur = 0;
OSPrioHighRdy = 0;
OSTCBHighRdy = (OS_TCB *)0;
OSTCBCur = (OS_TCB *)0;
#define OS_RDY_TBL_SIZE ((OS_LOWEST_PRIO)/8+1)
uCOS_II.h
os_cfg.h
#define OS_LOWEST_PRIO 9

## Slide 17: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
SWI软件中断异常
任务级的任务调度小结

## Slide 18: 3.2 最小内核
OS初始化
μC/OS-II必须通过函数OSInit()初始化后才可以使用，该仅调用OS_InitMisc()、OS_InitRdyList()、OS_InitTCBList()和OS_InitTaskIdle() 4个函数。
OS_InMisc（）
OSInit（）
OSTaskCreate（）
OSStart（）
return 0
OS_InitRdyList（）
OS_InitTCBLIST（）
OS_InitTaskIdle（）
OSIntNesting=0
OSRunning=0
就绪表初始化
OSPrioCur＝0
OSPrioHightRdy＝0
OSTCBCur  NULL
OSTCBHightRdy  NULL
创建空闲任务
OSTCBPrioTbl[Prio]  NULL
初始化空OS_TCB链表
main ()
OSInit ()

## Slide 19: 3.2 最小内核
OS_InMisc（）
OS初始化
static void OS_InitMisc (void)
{
OSIntNesting = 0;
OSRunning = FALSE;
}
OSIntNesting
OSRunning
0
FALSE
初始化为FLASE，表明OS没启动。调用OSStart()之后， OSRunning始终为TRUE。
0表示OS已经推出中断或所有中断嵌套已完成；1代表当前中断发生在执行任务；>1表示发生嵌套。

## Slide 20: 3.2 最小内核
OS初始化
OS_InitTaskIdle()创建空闲任务函数比较重要，当所有用户任务都可能未处于就绪状态的时候，此时CPU将运行空闲任务，以防程序跑飞。
#define OS_IDLE_PRIO (OS_LOWEST_PRIO)
#define OS_STK_GROWTH 1
#define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE 512
空闲任务优先级
堆栈由高地址往低地址生长
空闲任务堆栈大小

## Slide 21: 3.2 最小内核
OS初始化
void OS_TaskIdle (void *pdata)
{
pdata = pdata;
for (;;) {
}
}
static void OS_InitTaskIdle (void)
{
#if OS_STK_GROWTH == 1
(void)OSTaskCreate(OS_TaskIdle, (void *)0,
&OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1],
OS_IDLE_PRIO);
#else
(void)OSTaskCreate(OS_TaskIdle, (void *)0,
&OSTaskIdleStk[0], OS_IDLE_PRIO);
#endif
}
创建空闲任务
空闲任务

## Slide 22
OS初始化后状态
OSTCBFreeList
X
Y
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
Bit
7
Bit
6
Bit
5
Bit
4
Bit
3
Bit
2
Bit
1
Bit
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
……
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[OS_LOWEST_PRIO-1]
[OS_LOWEST_PRIO]
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[3]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl
[OS_MAX_TASKS+OS_N_SYS_TASKS-1]
OSTCBNext
……
OSTCBList
NULL
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSPrioCur
OSTCBCur
NULL
OSPrioHighRdy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSIntNesting
FALSE
OSRunning
OSTCBHighRdy
NULL
任务堆栈