## Slide 1: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
任务级的任务调度小结

## Slide 2
3.2 最小内核
任务调度
μC/OS-Ⅱ内核采用了“可剥夺型”任务调度算法，μC/OS-Ⅱ总是运行处于就绪态中优先级最高的任务，具体是通过调度器（Scheduler）实现。
任务级的任务调度由OS_Sched()函数完成，而中断级的任务调度由OSIntExt()函数完成。

## Slide 3
3.2 最小内核
任务调度
void OS_Sched (void)
{
INT8U y;
OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSIntNesting == 0) {
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
OS_TASK_SW();
}
}
OS_EXIT_CRITICAL();
}
判断是否处于中断服务程序中
获取就绪态任务
最高优先级
判断当前任务
优先级是否为
最高优先级
就绪态任务优先级
高，则获取TCB
进行任务的任务切换

## Slide 4
1．
任务切换宏
OS_TASK_SW( )
任务切换就是中止正在运行的任务（当前任务），转而去运行另外一个任务的操作，当然这个任务应该是就绪任务中优先级别最高的那个任务

## Slide 5
1．
任务切换宏
OS_TASK_SW( )
任务切换就是中止正在运行的任务（当前任务），转而去运行另外一个任务的操作，当然这个任务应该是就绪任务中优先级别最高的那个任务
先保护被中止任务的断点数据
后恢复待运行任务的断点数据

## Slide 6
1．
任务切换宏
OS_TASK_SW( )
任务切换就是中止正在运行的任务（当前任务），转而去运行另外一个任务的操作，当然这个任务应该是就绪任务中优先级别最高的那个任务
先保护被中止任务的断点数据
后恢复待运行任务的断点数据
不要企图用PUSH和POP指令来使程序计数器PC压栈和出栈，因为没有这样的指令。
只好变通一下了。
中断动作和过程调用指令可以使PC压栈；
中断返回指令可以使PC出栈。
因此任务切换OSCtxSw( )必定是一个中断服务程序。
需要由宏OS_TASK_SW( ) 来引发一次中断或者一次调用来使 OSCtxSw( )
执行任务切换工作

## Slide 7
OS_TASK_SW( )代码

## Slide 8
X
Y
0
0
1
0
0
0
0
OSRdyTbl[ ]
[0]
[1]
Bit
7
Bit
6
Bit
5
Bit
4
Bit
3
Bit
2
Bit
1
Bit
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OSRdyGrp
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
OSTCBCur
0
OSIntNesting
TRUE
OSRunning
OSTCBHighRdy
Task0从就绪表删除后的任务调度
OSPrioHighRdy
OSPrioCur
NULL
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[2]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[1]
OSTCBNext
……
OSTCBStkPtr
OSTCBTbl[0]
OSTCBNext
……
OSTCBList
Task1
OS_TASKIdle
Task0
1
0
5
4
&OSTCBTbl[1]
&OSTCBTbl[2]
5
&OSTCBTbl[2]
当前还是运行Task0
OSTCBPrioTbl[ ]
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
&OSTCBTbl[2]
&OSTCBTbl[1]
&OSTCBTbl[0]

## Slide 9: 3.2 最小内核
基本概念
案例分析
任务控制块
任务就绪算法
OS初始化
任务管理
任务堆栈初始化
获取并初始化TCB
启动OS
TargetInit 初始化
时间管理
任务调度
任务级的任务调度小结

## Slide 10
3.2 最小内核
任务级的任务调度小结
Task0()
IO2SET |= LED1
TargetInit()
IO2DIR |= LED1
IO2CLR |= LED1
OSTimeDly()
OSTimeDly()
OS_Sched()
OS_TASK_SW()
先保存当前任务的
环境，接着恢复新
任务执行的首地址
OSTimeDly()
IO2SET |= LED2
Task1()
IO2DIR |= LED2
IO2CLR |= LED2
OSTimeDly()
OSTimeDly()
OSTimeDly()
OS_Sched()
先保存当前任务的
环境，接着恢复新
任务执行的首地址
OS_TASK_SW()
For(;;)
OS_TaskIdle()
启动OS后，执行Task0
目标板初始化
执行延时函数
执行就绪优先级最高的Task1
调用任务级任务调度函数
将当前任务从就绪表删除
调用任务级任务调度函数
将当前任务从就绪表删除
执行延时函数
执行空闲任务，等待Task0和Task1就绪